## Slide 1: 熔融塩技研様 溶融塩ループ計算コード 基本設計

## Slide 2: 基本設計 入出力（GUIなし）
DB
熔融塩ループ計算
実行環境
結果ログファイル（JSON）
グラフ出力ファイル
（PNG）
パラメータファイル（JSON or YML）
パラメータファイルの編集
スクリプト実行
変更あれば
データベース保存
出力
パラメータデータ保存
※複数管理するなどでなければDB保存する意味は少ない
変更なしorパラメータ未指定なら保存パラメータ使用

## Slide 3
基本設計 データ設計（概要）
※テーブル格納とした場合のテーブル分割単位。
Jsonであれば大項目。
system_device（系構成部品）
system_env（系共通環境）
core（炉心）
pump（ポンプ）
pipe（パイプ）
heat_exchanger（熱交換器）
exec_log（実行結果ログ）

## Slide 4
基本設計 クラス設計（概要）
system_device
system_env
core
pump
pipe
heat_exchanger
system_device
core
pump
pipe
heat_exchanger
loop_operator
check_convergence()
next_tick()
log_operator
exec_log
パラメータ（ファイル）に紐づけ
1
1
1
1
1?
1
1?
1
1
n?
1
1
1
1
1
1
1
1
visualizer
show()
save()
1
1
system_config
environment
devices
loop()
1
1? n?
時間ごとの状態保持するならnになる
main
系全体のパラメータと状態の管理
系の構成の実体
・エネルギー収束のチェックやループの実行
・結果出力
グラフの出力
ログの出力

## Slide 5
基本設計 処理フロー 正常
パラメータロード
初期値計算
deviceinfo.pyの置き換え
dynamics.py内
内径、外形、高さ、長さ、直径、容積、断面積、側面積、密度、動粘度、
圧力、温度関連
ループ計算
ループ計算
ループ更新
エネルギー保存検証グラフ更新
指定ループ回数以内？
y
終了
ログ保存
n
【正常系処理】
・炉自体の正常状態の温度は共通環境パラメータに指定
・コア熱量（CoreHeatingPerSec）のパラメータ化で対応。
→時間パラメータも併せて入力温度の変化を記述可能とする
・HEXの出力ロジックを作りこみ系内の温度を正常状態に保つ
※（HEX出力-システムから逃げる熱＝発電量）
①時系列パラメータの更新
②HEX出力の計算
③吐出量の計算

## Slide 6
基本設計 処理フロー 異常
パラメータロード
初期値計算
ループ計算
ループ計算
ループ更新
エネルギー保存検証グラフ更新
指定ループ回数以内？
y
終了
ログ保存
n
①時系列パラメータの更新
②指定した異常に応じてループ内の値を書き換え
③異常箇所以外は通常通りループ状態を計算
【異常系処理】
異常のパターンを実行時パラメータに渡すイメージ。細かな条件はパラメータファイルで指定。
①閉塞
・熱交換器の流路直径を時系列で指定
②破断リーク
・どのセグメントから単位時間あたりどの程度質量が失われるかを指定
③ポンプ停止
・ポンプ停止までの圧力を時系列で指定
・現在ポンプの動作は吐出量で定めているが、圧力に直したほうがいい
・自然対流の圧力を常に持たせておいて、ポンプが止まったらその値で駆動する（ポンプ動作時は合計の圧力で動く）
④緊急時ドレンタンク
・ドレンタンクと接続するパイプは出口２つになる
→圧力を簡易的に扱う場合、接続部を1セグメントとして扱って同じ圧力が出口3方向にかかるものとする。
・ドレンタンク方向には重力がかかる
・タンク内に流体が落下する

## Slide 7
基本設計 コード確認事項
現状の出力は「所定回数ループする間のエネルギー量（熱・圧力）保存グラフ／各セグメントの状態ログ」で間違いないか
back_system()の意図…ループの移動質量を決めるための仮実行用？
各関数の用途・引数／戻り値の内容（オブジェクトの意味、関数になにかふさわしい名前をつけたい）
特に確認したい → secant2(), move_system(), s()